## Slide 1
Универзитет у Београду
Машински факултет
Катедра за производно машинство
Интелигентни технолошки системи
МОБИЛНИ РОБОТ У
УНУТРАШЊЕМ ТРАНСПОРТУ МАТЕРИЈАЛА
ИНТЕЛИГЕНТНОГ ТЕХНОЛОШКОГ СИСТЕМА
- ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ -
Аутори:
Милица Петровић
Никола Лукић
Најдан Вуковић, дипл. маш. инж.
Проф. др Зоран Миљковић
ЈуПИТЕР, МАј 2010.

## Slide 2: САДРЖАЈ
    1. УВОД
    2. УПРАВЉАЧКИ АЛГОРИТАМ - КОНЦЕПЦИЈСКО
    РЕШЕЊЕ
3. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
3.1 Модел кретања мобилног робота
3.2 Естимација положаја мобилног робота
3.3 Машинско учење мобилног робота помоћу
вештачких неуронских мрежа
3.4 Одређивање оптималне путање кретања
мобилног робота
4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
5. ЗАКЉУЧАК

## Slide 3: УВОД
    Интелигентни технолошки системи –
    мултидисциплинарни приступ
    Пројектни задатак – унапређење унутрашњег
    транспорта материјала
    Лабораторијски модел технолошког окружења
    Мобилни робот LEGO Mindstorms
    MATLAB – RWTH Toolbox

## Slide 4: УВОД
    Конфигурација мобилног робота – основне компоненте
Мотор са енкодером
Оптички сензор
Управљачка јединица

## Slide 5: УПРАВЉАЧКИ АЛГОРИТАМ
    Tок информација унутар главног
    управљачког кода
    Улазни подаци (b, r, dmax, φmax, ...)
    Генерисање путање
    Доношење одлука
    Извршавање кретања
Остваренa позиција
(x, y)
    Старт
    Циљ
(x, y, θ)

## Slide 6: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Вектор стања:
Координата мобилног робота у координатном систему дуж осе Y
Координата мобилног робота у координатном систему дуж осе X
Угао оријентације мобилног робота мерен у односу на X-осу
Модел кретања мобилног робота

## Slide 7: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Естимација положаја мобилног робота
Локализација (одређивање положаја) на основу
сензорских информација
Основне једначине Калмановог филтра
xt’=Atxt+Btut+wt
xt’ - вектор стања система у тренутку t'
xt - вектор стања система у тренутку t
Bt - матрица која успоставља везу између
управљања и тренутног стања
ut - вектор управљања помоћу ког се дефинише
како систем прелази из стања xt у стање xt'
wt - шум система
At - матрица система
7
zt - вектор мерења у тренутку t
Ct - матрица која успоставља
везу између тренутног
стања и тренутног мерења
zt=Ctxt+vt
vt - шум мерења
xt - вектор стања система у тренутку t
p(wt)~N(0,R)
p(vt)~N(0,Q)

## Slide 8: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Естимација положаја мобилног робота
предикција
корекција
μt - очекивана вредност
Σt - коваријанса вектора стања
система
ut - вектор управљања
zt - вектор мерења
Gt - Јакобијан матрица промене
функције модела кретања у
односу на положај робота
Ht - Јакобијан матрица промене
мерења услед промене
координата положаја мобилног
робота
предикција
корекција

## Slide 9: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Естимација положаја мобилног робота
предикција
корекција

## Slide 10: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Машинско учење мобилног робота помоћу
вештачких неуронских мрежа
Универзални апроксиматори са могућношћу
нелинеарног раздвајања
Учење пресликавања између улазног и излазног
простора
Способност адаптивног понaшања према променама
Услед нелинеарности и несавршености погонског и
сензорског модула, ВНМ користе се за:
- одређивање угла ротације вратила мотора
- препознавање референтних тачака
Тип ВНМ и софтвер за моделирање:
- Backpropagation
- МАТLAB – Neural Network Toolbox

## Slide 11: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Машинско учење мобилног робота помоћу
вештачких неуронских мрежа
ВНМ за одређивање угла ротације вратила мотора

## Slide 12: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Машинско учење мобилног робота помоћу
вештачких неуронских мрежа
ВНМ за одређивање угла ротације вратила мотора

## Slide 13: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Два скривена слоја
Осам неурона у првом скривеном слоју
Шест неурона у другом скривеном слоју
Параметар обучавања η=0,05
Машинско учење мобилног робота помоћу
вештачких неуронских мрежа
Изабрана ВНМ за имплементацију у управљачки
алгоритам
Потребна
оријентација
мобилног
робота
Угао ротације
вратила
мотора

## Slide 14: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Машинско учење мобилног робота помоћу
вештачких неуронских мрежа
ВНМ за препознавање референтних тачака

## Slide 15: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Изабрана ВНМ за имплементацију у управљачки
алгоритам
Машинско учење мобилног робота помоћу
вештачких неуронских мрежа
Један скривени слој
Два неурона у скривеном слоју
Параметар обучавања η=0,05
Интензитет одбијене
светлости од подлогу
Боја подлоге

## Slide 16: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Одређивање оптималне путање кретања мобилног робота
А* алгоритам претраживања проналази најкраћу
путању између почетне и циљне тачке
Димензије лабораторијског модела
технолошког окружења (1000mm х 1500mm)
Број пиксела (10 х 15 = 150)
1000
1500
Дискретизација радног окружења
одговарајућим бројем пиксела
Димензија пиксела (100mm x 100mm)
100
100
Notes: Ффф

## Slide 17: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА
Одређивање оптималне путање кретања мобилног робота
Одабир оптималне путање врши се према изразу:
f(n)=h(n)+g(n)
процена најкраћег пута дефинисаног Еуклидском нормом:
оцена најкраћег пута од стартног до циљног чвора
цена помераја
Осмоспојиви пиксели
Реализација у
МАТLAB
софтверском пакету
Notes: Ффф

## Slide 18: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

## Slide 19: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

## Slide 20: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Средња вредност грешака, остварених координата у односу
на задате, износи Δx=10,286 [cm] и Δy=9,286 [cm]
Почетни положај: xp=[0 0 0]
Координате циљне тачке: xc=[8,5 84]

## Slide 21: ЗАКЉУЧАК
    У раду је анализирана могућност примене интелигентног
    мобилног робота за потребе унутрашњег транспорта
    материјала у оквиру дефинисаног радног простора
    изабраног технолошког система
    Модели кретања и перцепције, Калманов филтар, развијени
    модели вештачких неуронских мрежа и А* алгоритам
    представљају теоријске основе примењених решења
    Постигнути резултати и остварена грешка позиционирања
    показују да је, за постављени иницијални задатак,
    оправдана примена предложеног концепта
    За сложеније технолошке задатке неопходно је:
      - увођење додатног хардвера (сензори, хватачи, итд.)
      - унапређење постојећег софтверског решења

## Slide 22
Универзитет у Београду
Машински факултет
Катедра за производно машинство
Интелигентни технолошки системи
ЈуПИТЕР, МАј 2010.
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!